## Slide 1
Евгений Субботин
Инженер по работе с проектными институтами

## Slide 2: НПО «Феникс Контакт»

## Slide 3: НПО «Феникс Контакт»
ОЭЗ «Ступино Квадрат»
Площадь более одного гектара
Объем инвестиций - около 1 млрд рублей
Создание примерно 100 новых рабочих мест
Общий объем выпускаемой продукции:
9 млн изделий электромеханических компонентов
700 тыс релейных модулей в год.
Срок ввода завода в эксплуатацию:
2018 год.
Производство в РФ уже открыто!

## Slide 4: Производство «Феникс Контакт»
Производство электромеханических клемм:
1. Производство клемм серии UT *
UT 2.5 (UT 2,5 BU)
UT 2,5 QUATTRO
UTTB 2.5, UTTB 4
UT 4 (UT 4 BU) (3 кв. 2017)
2. Производство клемм серии ST
ST 2.5 (ST 2,5 BU)
Производство устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) :
1. Производство УЗИП серии TT
TT-ST-2-PE-24DC
TT-ST-M-EX(I)-24DC
TT-ST-2X1-230AC
TT-ST-2/2-24DC

## Slide 5: BL Rackmount 2U/4U
Характеристики
  CPU
    Intel® Core™ i7 with16GB RAM
    Intel® Core™ i3 with 8GB RAM
  Поддержка горячей замены HDD
  Поддержка RAID
  Слоты PCI и PCI-e
Windows 7 / Windows 10

## Slide 6
Phoenix Contact Group с 2017

## Slide 9: ILC 2050 BI - Update
Building IoT controller
Notes: Scalibur basiert auf den SysMik-Controllern SCA-3xx für Niagara-AX und für Sedona.
SCA enthält einen CORTEX-A8 unter Linux mit 1 GHz Taktfrequenz.
SCA wird mit einem ausgewählten Sortiment an Inline-Klemmen zu einer Automationsstation komplettiert.
Ein integrierter Switch mit 4 Ports ermöglicht flexible Netzwerktopologien, u.a. auch redundante Ringstrukturen mit RSTP (rapid spanning tree protocol). Die Zykluszeit erreicht weniger als 15ms und die Reaktionszeit etwa 50ms.
Das ist wesentlich performanter als gegenwärtige Gerätetechnik für Niagara-AX und perfekt auf Anwendungen in den bereichen Infrastruktur, Energie und Gebäude abgestimmt.
Sedona ist ein „downgescaltes“ Niagara, verfügbar als open-source. SysMik hat die Sedona-Software so optimiert, dass die Systemfunktionen Alarm, Trendlog, Schedule kompatibel zu Niagara-AX sind. In den Controllern läuft eine embedded Visualization: Die Visu kann mit den Niagara-Bordmitteln (PX-Editor) generiert werden und gleichartig in Niagara- oder Sedona-Controllern hinterlegt sein. Ausserdem können extern erzeugte HTML-5-Seiten im Web-Server des Controllers abgespeichert und verwendet werden. Für spezielle Protokolle (DALI, perspektivisch MP-Bus) gibt es Konfiguratoren zur einfachen Inbetriebnahme.

## Slide 10: FL SWITCH 2000 Series

## Slide 11
FL SWITCH 2000 Series
Неуправляемые свитчи
Мощные управляемые свитчи
Функциональность и производительность
Цена
Интеллектуальные свитчи
?
Управляемые свитчи 2200
Универсальность: Промышленности, инфраструктуры, ...
Notes: Kosten für Produkte
Arbeitszeiten zur Einrichtung des Switches und des Netzwerks
Markt
The Target Application: Machine Building
This means function and prize is optimized for machine building application
The main idea is to use an entry level managed switch for use in machines
Ensures robust realtime communication: Profinet & EtherNet/IP
Eliminates disturbances (BC, MC, loops..)
Simplifies IP setup and maintenance
So it is now the the right time to involve you in the specification
We want to involve you in the specification?
Therefore we prepared a questionaire

## Slide 12: Из коробки
Протокол резервирования
RSTP включен
PTCP Filter
Profinet Class A
LLDP enabled
Profinet Device расширенная поддержка
Простота использования

## Slide 13: Обзор семейства продуктов
FL SWITCH 2100
FL SWITCH 2200
FL SWITCH 2300
FL SWITCH 2000
FL SWITCH 2000
Умные коммутаторы для малых систем
Управляемые коммутаторы для промышленной автоматизации
Fast Ethernet
(100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
Fast Ethernet
(100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)

## Slide 14
Оборудование МЭК 61850 Phoenix Contact

## Slide 15
Основные характеристики
Высокая ударопрочность и вибростойкость
ЭМС
Расширенный температурный диапазон

## Slide 16
Основные характеристики
  Поддержка PRP
Сеть B
Сеть A
Устройство
Верхний уровень
  Поддержка
  GOOSE-сообщений

## Slide 17: Оборудование на DIN-рейку
Оборудование МЭК 61850 Phoenix Contact
FL SWITCH 3016 E
FL SWITCH 3012 E-2SFX
FL SWITCH 1008E
FL MC 2000E LC
16 x 10/100BaseTX
12 x 10/100BaseTX 2 x SFP (100 Mbit/s)
8 x 10/100BaseTX
1 x 100BaseTX 1 x 100BaseFX (LC MM)
FL MC 2000E SM40 LC
1 x 100BaseTX 1 x 100BaseFX (LC SM)
Управляемые коммутаторы
Неуправляемые коммутаторы
Медиаконвертеры

## Slide 18: Оборудование в стойку 19”
Оборудование МЭК 61850 Phoenix Contact
FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC
FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC
FL SWITCH 4808E-16FX-4GC
FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC
FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
FL SWITCH 4824E-4GC
24 x 10/100BaseTX 4 x GC
8 x 10/100BaseTX 16 x 100BaseFX (LC MM) 4 x GC
8 x 10/100BaseTX 16 x 100BaseFX (LC SM) 4 x GC
8 x 10/100BaseTX 16 x 100BaseFX (SC MM) 4 x GC
8 x 10/100BaseTX 16 x 100BaseFX (SC SM) 4 x GC
8 x 10/100BaseTX 16 x 100BaseFX (ST MM) 4 x GC
8 x 10/100BaseTX 16 x 100BaseFX (ST SM) 4 x GC

## Slide 19: FL SWITCH 3012E–2FX
2 Новые варианты оптоволокна :
  12 TX RJ45 ports, 10/100Mbps with 2 multimode fiber ports (SC, 100Mbps)
  12 TX RJ45 ports, 10/100Mbps with 2 single mode fiber ports (SC, 100Mbps, 40km )
-40c to 70c температура эксплуатации
IEC61850-3 and IEEE1613 соответствуют стандартам
IEEE and 15ms протокол резервирования ERP
Полные функции производительности и безопасности

## Slide 20: FL SWITCH 4800E– 24FX-4GC
Описание: - 28 port rack mounted 10/100/1000 Mbps Управляемые коммутаторы, с помехоустойчивостью ЭМС 2-4x промышленных уровней и высокой плотностью портов для самых требовательных сред.
Характеристики и преимущества продукта: - Прочная конструкция для сильной электромагнитной обстановки и блоки питания с «горячей» заменой увеличивает время работы. - Высокая плотность волокна с полной производительностью, резервированием и функциями безопасности для пропускной способности сети / надежности.
Области применения и целевая группа: - Подстанция и распределение электроэнергии

## Slide 21
Com - серверы и преобразователи протоколов
TCP/IP
Devices for any industry
Industrial EMC -40…70°C UL, ATEX, IECEX Zone 2
Notes: Phoenix Contact is excited to launch a family of serial to Ethernet protocol converters and device servers that will aid our customers in the transition to Ethernet. The holistic view solidifies Phoenix Contact's position of a trusted partner in connectivity.

## Slide 22
Com - серверы и преобразователи протоколов
 | BASIC | UNI
Hardware | 1E / 1S | 1E / 1S
Protocols | Serial to Ethernet | X
 | X | Modbus Gateway
 | X | X
 | X | X
New | New | New | New
1E / 1S | 1E / 2S | 2E / 2S | 2E / 4S
Serial to Ethernet | Serial to Ethernet | Serial to Ethernet | Serial to Ethernet
Modbus Gateway | Modbus Gateway | Modbus Gateway | Modbus Gateway
Serial to Modbus | Serial to Modbus | Serial to Modbus | Serial to Modbus
Serial to Ethernet/IP | Serial to Ethernet/IP | Serial to Ethernet/IP | Serial to Ethernet/IP
new
new
new
new
Notes: To convert serial data and protocols to Ethernet Phoenix Contact has since many years a stable product range available.
The FL COMSERVER product family.
Since 2004 we are providing serial device servers with one Ethernet port and one serial port.
Either the Modbus Gateway is available from the beginning, to convert the serial Modbus RTU/ASCII protocol to native Modbus TCP.
Today we have two versions available
The price optimised BASIC version for simple Serial to Ethernet conversion
The UNI version, with additional Modbus Gateway functionality.
Now we are extending this existing range with different Hardware versions and different Protcol options.
4 different Hardware versions and 4 different firmware versions are resulting in sum 16 new articles.

## Slide 23
IT security to the edge of the network
Com - серверы и преобразователи протоколов
Компактность
256-bit AES шифрование
Простая настройка и встроенная диагностика
Аутентификация пользователя для предотвращения несанкционированного доступа
Драйвер COM-порта Windows для легкой интеграции
Notes: Our devices are truly industrial, with high levels of EMC protection and wide temperature range. They’re extremely compact, requiring very little space on the din rail, especially compared to some competitors—our 4 port device is 45mm wide, equal to only 10mm per channel!
Configuration and troubleshooting is extremely simple, using the built in web server. Simply navigate to the webserver using any web browser. The device servers have a simple version of hyperterminal built in to the web server, which makes finding configuration errors (like the wrong parity) or wiring problems (like swapped TX and RX signaling) easy to solve without separate software. Comprehensive packet and error counts make long term troubleshooting a fast process. The protocol converters have similar features, and display and log protocol specific errors.
Many serial devices may be used for transmitting sensitive data—access control badge readers, payment terminals, etc. Our device servers feature 256-bit AES encryption to protect sensitive data.
The devices support loading custom authentication certificates, so unauthorized users have no way to access them, even with the web manager user name and password.
Lastly, the Windows COM port driver provides seamless integration of the device servers into a PC based system. While the COM Port Redirector software is still available, the Windows driver runs directly in the kernel of the operating system, making it inherently more secure and reliable. The driver also serves as the recipient of the AES encrypted data.
These 3 components bring IT security to the edge of the network. In many facilities, OT (operations technology) will be merged with IT, so IT functions in an OT device put us ahead of the curve.

## Slide 24: WLAN 1100
Новые решения для беспроводной локальной сети.
Уверенный сигналы WLAN вокруг оборудования.
Минимальные затраты на решение
Минимум использованного пространства
Легкая интеграция и простой ввод в эксплуатацию

## Slide 25: QUINT POWER – новое поколение ИП
Быстрое отключение как плавких предохранителей, так и термомагнитных расцепителей
Уверенный запуск емкостных нагрузок
- Высокая помехоусточивость
- Высокая вибростойкость
- Высокий КПД
- Ждущий режим
Широкие возможности настройки для пользователя
Мощный
Превентивный
Прочный
Энергоэффективный
Адаптивный
Широкие возможности индикации и диагностики с помощью дискретных выходов

## Slide 26: QUINT POWER – диагностика
Индикатор нагрузки
Сухой контакт (реле 13 14)
Активные выходы Out 1, Out2
Аналоговый выход Out 2
Сигнальный минус (SGnd) – Out 1 и Out2 изолированы от силовой цепи
AC
DC

## Slide 27: QUINT POWER – диагностика
 |  | Out 1 digital |  | Out 2 digital analog |  |  | 13 14 реле |  | Индикатор
Выходное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выходной ток |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выходная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Наработка в часах |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Окруж. температура |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Защита от перенапр. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Входное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AC
DC
параметр:
как:
V
A
P
0
0
0
h
0
J
ACOK
OVP

## Slide 28: QUINT POWER – адаптивный
NFC трансмиттеры
Технология NFC
AC
DC
Программа / приложение
Возможность настроить
Напряжение
Выходная ха-рактеристика
Типы сигналов
Пороги сигналов
Блокировка
Параллельный режим
…

## Slide 29: Преимущества – постоянное резервирование
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
N
Различия:
Преимущество:
Раздельные потенциалы до и после устройства
Легкое обслуживание
Разделение потенциалов
Один потенциал
QUINT4-S-ORING

## Slide 30: Функция мониторинга
LED |  | 13 14 Relais |  | 
 |  | open |  | Нет входного напряжения, или КЗ на выходе модуля резервирования
 |  | closed |  | Присутствие входного напряжения
 |  | open |  | Мигание – устройство требует диагностики у производителя
 |  | open |  | Включен режим защиты от повышенного напряжения (версия„+“)
0 V DC
> 30 V DC
QUINT4-S-ORING

## Slide 31: CAP & BUFFER- Буферный модули & AC-ИБП
Введение
new

## Slide 32: CAP & BUFFER- Буферный модули
4 новых устройства
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ
QUINT4-BUFFER/24DC/40
QUINT4-BUFFER/24DC/20
new
QUINT CAP
QUINT BUFFER

## Slide 33: QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
Главные особенности и преимущества
Online ИБП Чистая синусоида в режиме питания от сети и аккумулятора
Плавный переход в режим работы от батареи и обратно Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
Параллельный режим Для увеличения мощности или для достижения запаса.
Интерфейс USB Подключение к контроллерам более высокого уровня и промышленным ПК.
new
ИБП

## Slide 34: QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
ИБП
Параллельный режим
Параллельно можно подключить два блока, для решения разных задач:
Увеличение выходной мощности до
Создание дополнительной системы для критических нагрузок
Master 2kVA Питание или
Master 1kVA Резервирование
Slave
Параллельная система готова к использованию!
2000 VA / 1800 W

## Slide 35: QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
Особенность : Старт от батарей
ИБП может запускаться в режиме 230 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц. Конечно, необходимы только заряженные батареи.
ИБП

## Slide 36
Настало будущее в мире
преобразователей аналоговых
сигналов. Уже доступен фронт-
адаптер для Mini Analog Pro

## Slide 37: Ключевая особенность
    Гальваническая развязка от поля до сети
    Мониторинг и параметризация через NFC и bluetooth
    Измерение токовой петли без разрыва цепи
    Свободная комбинация любых аналоговых сигналов
    Легкое и безошибочное подключение
MINI Analog Pro Кабельные и Коммуникационные модули

## Slide 38: Доступные варианты
MINI Analog Pro Кабельные и Коммуникационные модули
Modbus/RTU
FLK 16 адаптер для кабеля
Modbus/TCP
Profibus DP

## Slide 39: TERMITRAB complete
Единая система устройств с возможностью выбора необходимой функциональности
Notes: Growth in turnover in 2020: 40 Mio. €

## Slide 40: TERMITRAB complete – Портфолио
Однокаскадные
Push-In / Винт
6 mm
Контроль состояния
Неразборные
Многокаскадные
Push-In / Винт
6 mm
Контроль состояния
Доп. функции
Неразборные
Многокаскадные
Push-In / Винт
6 mm
Контроль состояния
Доп. функции
Штекерные
Многокаскадные
Push-In
3.5 mm
Неразборные
Многокаскадные
Push-In / Винт
6 mm
Базовые функции
Notes: Number of articles:
Easy selection:
Closed housing (3 mittleren)

## Slide 41: TERMITRAB complete – Системная продуктовая линейка
Push-in или
винтовое соединение
Гибкость
Очень компактный дизайн
3.5 мм / 6 мм
Экономия пространства и средств
Удаленный контроль состояния
24/7 мониторинг
Место для маркировки
Упрощает идентификацию изделия
Международная сертификация, в том числе Ex
Преимущества брэнда
Масштабируемое портфолио
Полная продуктовая линейка
Контроль состояния без внешнего электропитания
Сигнализация и безопасное отключение при перегрузке
Ножевые размыкатели
Простая эксплуатация
Штекерные и тестируемые
Документирование
Результатов проверки

## Slide 42: Легкая прокладка проводников в шкафу
CGSA – Наша новая система подведение кабеля

## Slide 43: Простой монтаж
CGSA – Наша новая система подведение кабеля
Отверстия M5 с шагом 2,5 cm (RITTAL)
Один артикул
Защита от растягивающего усилия
Один артикул
Опция – фиксация кабеля
Один артикул
Не требуются доп. изделия
Один артикул

## Slide 44
Спасибо за внимание!
Notes: Was habe ich mir in den nächsten 2 Stunden vorgestellt? Vorstellen wie PxC arbeitet. Fortschritt also Zukunft muss sich aus der Marktsituation herleiten