## Slide 1
Автоматизация у вас – важное дело для нас.
*
*

## Slide 2: Ультразвуковые датчики компании «Пепперл + Фукс».
Области применения. Новинки.

## Slide 3
Компания занимается производством устройств автоматики
Год основания:1945-й. и датчиками ------- более 70 лет.
Компания является изобретателем индуктивного датчика приближения.
1958 год
Компания начала производство своих первых УЗ датчиков 1985 / 1986 гг.
Компания P+F занимается более 20 лет технологиями ультразвукового измерения и объединила собственный опыт с опытом компании Siemens.
2010 год - поглощение бизнеса по производству датчиков
приближения компании Siemens, в том числе ультразвуковых датчиков.
За прошедшие годы компания выпустила миллионы ультразвуковых датчиков.
В настоящий момент у компании P+F самый большой в мире ассортимент
ультразвуковых датчиков приближения.
Кратко о компании P+F.

## Slide 4: Принцип действия ультразвукового датчика приближения
Пезоэлектрик излучает высокочастотный импульс в сторону объекта и улавливается обратный (отражённый) сигнал. Таким образом происходит измерение времени распространения УЗ сигнала от излучателя до объекта и назад. По времени распространения УЗ сигнала вычисляется расстояние до объекта. Применяется запатентованная система регулировки угла распростран. луча.

## Slide 5: Серийные УЗ датчики P+F
min MAX
Дистанции : 100, 250, 400, 800 мм Дистанция : 10 000 мм
Разрешение : + 1 мм Разрешение : + 15 мм
Имеются УЗ датчики с наилучшим разрешением 50 мкм.
31 мм
160 мм

## Slide 6: Место УЗ датчиков в ассортименте компании P+F

## Slide 7: Преимущества УЗ датчиков по сравнению с индуктивными датч-ми.
индуктивный
D2-Рабочая дистанция
D1-рабочая дистанция
ультразвуковой
D1 = 20 … 30 мм
D2 = 1500 … 2000 мм
картина эл.-магнитного поля
вблизи индуктивного датчика

## Slide 8: Преимущества УЗ датчиков по сравнению с оптическими датч-ми.
для оптического: критична любая непрозрачность среды
D1
для ультразвукового: дым, туман, осадки – не помеха !
рабочие дистанции соизмеримы
D2
OK

## Slide 9: Функциональные преимущества УЗ датчиков.
Надёжное обнаружение объектов
независимо от их прозрачности,
формы.
Надёжное обнаружение объектов
независимо от их цветности, шероховатости, световой отражательной способности.

## Slide 10: Ассортимент УЗ датчиков нашей компании: около 500 типоразмеров.
Выбор по :
- рабочей дистанции
- форме корпуса
- материалу корпуса
- IP корпуса
- типу выходн. сигнала
- напряжен. питания
- способам настройки
- интерфейсу
- углу расхождения
УЗ сигнала
- допуску контактирования
с пищев. продуктами
- для обнаружения
нахлёста листов
(датчики двойного листа)

## Slide 11: Примеры применения.
Обнаружение самых разнообразных объектов
на конвейере.

## Slide 12: Примеры применения.
Предотвращение столкновений подвижных платформ.

## Slide 13: Примеры применения.
при обработке посылок
Определение габаритов объектов.
при загрузке контейнера

## Slide 14: Примеры применения.
Измерение уровней самых разнообразных веществ.

## Slide 15: Примеры применения.
объект чрезвыч. нерегулярный
Обнаружение объектов в сложных условиях.
сильные брызги и туман

## Slide 16: Примеры применения.
Обнаружение двойных
листов, в том числе, стальных.

## Slide 17: Новинки УЗ датчиков 2017 года.
- цельнометаллич. корпус Ø 18 mm,
нержав. сталь,
- степень защиты IP 69 K,
- рабочие дистанции до 800 мм
- боковое расположение
излучателя,
- удобный для крепления
корпус УЗ датчика,
- степень защиты IP 67,
- рабочие дистанции до 800 мм

## Slide 18: Новинки УЗ датчиков, март 2018 года.
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D
UMC3000-30H-I-5M-3G-3D
- выходы: бинарный или аналог.,
- цельнометаллич. корпус Ø 30 mm,
нержав. сталь,
- степень защиты IP 69 K,
- рабочие дистанции до 3 000 мм,
- температуры -25 … +60 °C

## Slide 19: УЗ датчики для открытых складов, пространств, холодных условий.
Индуктивный датчик: 40 mm.
Скоро выпуск : УЗ датчиков - 40 … + 70 °С.
Ультразвуковые датчики: 2 000 mm.

## Slide 20: Сбор, вывоз, переработка мусора - решаемая проблема больших городов.
в автономный
УЗ-GSM модуль встроены :
ультразвуковой датчик
измерения уровня мусора
SIM-карта и радиоустройство для
передачи полезного сигнала в сотовую сеть
радиоантенна
батарея длительного питания (на годы работы)

## Slide 21: Ультразвуковые датчики – важная, не единственная часть продукции компании.
Компания производит промышл. датчики и системы :
датчики приближения (индуктивн., ёмкостные, магнитные)
оптические и оптоволоконные датчики
лазерные дальномеры и сканеры пространства
системы измерения длинных перемещений
энкодеры (абсолютные, инкрементные, оптические, магнитные)
датчики измерения уровней веществ
датчики наклона, акселерометры
системы RFID и оптической идентификации
датчики и модули AS-интерфейса
датчики и системы с поддержкой IO-Link, Profibus, Ethernet и прочих интерфейсов
устройства электропитания
кабели, разъёмы

## Slide 22
Спасибо.