## Slide 1: Современные ПЛК YASKAWA (VIPA Controls): новый уровень решений для систем промышленной автоматизации нижнего и среднего уровней

## Slide 2: Содержание
Компания YASKAWA
Программа поставок
Серия 300S+
Серия SLIO
Серия MICRO
Интегрированные решения
Примеры применения
Notes: 2

## Slide 3
VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH
Штаб-квартира в
г. Херцогенаурах, Германия
Основана в 1985 году
В 2012 вошла в состав корпорации YASKAWA
В 2020 закрыта. Вся продукция перешла в ведение департамента YASKAWA DMC
Компания VIPA

## Slide 4: YASKAWA Electric Corporation
Крупнейший в мире производитель приводов и сервосистем переменного тока и роботов.
Основана в 1915 г., штаб-квартира в г. Китакюсю, Япония.
14,5 тыс. сотрудников по всему миру.
Годовой оборот около 4 млрд. USD в FY2019/20.
48000 в год
2 200 000 в год
1 500 000 в год
1
1
1

## Slide 5: ПЛК – органичная составная часть систем управления YASKAWA
Приводная техника и ПЛК
Робототехника
YASKAWA

## Slide 6: Номенклатура плк YASKAWA Controls
100V
200V
300S
MICRO
SLIO
300S+
СЕГОДНЯ
ВЧЕРА

## Slide 7: Серия 300S+. ВОЗМОЖНОСТИ
ДО 8 МБАЙТ
РАБОЧЕЙ
ПАМЯТИ
РАЗЛИЧНЫЕ
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ
НЕСКОЛЬКО
СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
СОВМЕСТИМОСТЬ
С SIMATIC S7-300
ТЕХНОЛОГИЯ
SPEED7
ГИБКАЯ
ТОПОЛОГИЯ
Детальная информация на www.plc300s.ru

## Slide 8: ОСОБЕННОСТИ ПЛК СЕРИИ 300S+
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИЯ SPEED7
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДО 2028 ГОДА
Ethernet TCP/IP
PROFINET IO
PROFIBUS DP
PtP и др.
СКОРОСТНАЯ ШИНА
SPEED-BUS
SIMATIC Manager
TIA Portal
WinPLC7
До 10 раз быстрее аналогов
Скорость обмена до 64 Мбит/с
До 10 модулей расширения
СОВМЕСТИМОСТЬ
Siemens Simatic S7-300
VIPA 300V и 300S
Возможность комбинирования модулей VIPA и Siemens в одной стойке
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ДО 2038 ГОДА
!

## Slide 9: СЕРИЯ 300S+. МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
SPEED-Bus
V-Bus
До 32 (8) модулей
До 8 модулей
До 10 модулей
До 32 (8) модулей на шине V-Bus
До 10 модулей на шине SPEED-Bus (64 Мбит/с)
Централизованная и децентрализованная архитектура
Стойка расширения

## Slide 10: СЕРИЯ 300S+. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛК
ETHERNET
PROFIBUS
MODBUS
HMI
PROFINET
ДИАГНОСТИКА
КОНТРОЛЬ
СЕТЕВОЙ ОБМЕН
USS
3964(R)
STX/ETX
MPI
ASCII
MODBUS
HMI
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
CANOPEN
INTERBUS
ASI
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ

## Slide 11: СЕРИЯ 300S+. НОМЕНКЛАТУРА
Дискретные сигнальные модули
Аналоговые сигнальные модули
Интерфейсные модули
Несколько моделей ЦПУ с различным объемом памяти и набором интерфейсов
Блоки питания
Коммуникационные процессоры

## Slide 12: СЕРИЯ 300S+. ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ
ETHERNET PG/OP / ETHERNET / PROFINET
MPI / PtP / PROFIBUS
Объем памяти до 8192 кбайт
До 32 модулей расширения в стойке с ЦПУ
До 10 модулей на шине SPEED-Bus
ETHERNET PG/OP
MPI / PtP/ PROFIBUS
До 24 DI / 16 DO / 8 DIO / 4 AI / 2 AO / 1 AI Pt100
Объем памяти до 2048 кбайт
До 10 модулей на шине SPEED-Bus
До 8 модулей в стойке с ЦПУ
(до 32 в CPU 314ST)
ЦПУ 300S+
ЦПУ 300S+ Compact
Notes: о

## Slide 13
Рабочая и загрузочная память встроены в ЦПУ
Возможность расширения объема рабочей памяти с использованием карт МСС
Использование коммерческих карт ММС (до 1 Гбайт) и SD (до 2 Гбайт) в качестве внешнего накопителя и для реализации сервисных функций
13
Организация памяти
СЕРИЯ 300S+. ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ
Notes: Расширение памяти на объем от 32 кбайт до максимально возможного для конкретного типа ЦПУ (до 8 Мб)
Отсутствие необходимости замены ЦПУ при потребности в большем объеме памяти
Оптимальная конфигурация для конкретной задачи

## Slide 14
Дискретные модули
Широкий набор, пригодны для решения всех стандартных задач
Конструктивная и функциональная совместимость с модулями систем S7-300 и ET200M компании Siemens
14
Аналоговые модули
Только программная параметризация (отсутствие вставного блока нормализации)
Индикаторы ошибки измерения для каждого канала
Конструктивная и функциональная совместимость с модулями систем S7-300 и ET200M компании Siemens
Отсутствие поддержки режима «горячей замены»
СЕРИЯ 300S+. СИГНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

## Slide 15
СЕРИЯ SLIO
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЯ SPEED7
СВЫШЕ 120 МОДЕЛЕЙ
МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ
ДО 6 МБАЙТ
ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЕМОЙ
РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ
РАЗЛИЧНЫЕ
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ
НЕСКОЛЬКО
СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ
Notes: Flexible Software Solution
1- SPEED 7 Studio versions (Lite/Basic/Pro[Motion Control])
2 – Multi programmalble

## Slide 16: Концепция построения системы SLIO
SCALABLE SOLUTION
БОЛЕЕ 120 МОДЕЛЕЙ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ
ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ
ИНТЕРФЕЙСНЫЙ
МОДУЛЬ
Аналоговые и дискретные модули
Коммуникационные модули
Весоизмерительные модули
Функциональные модули
Модули размножения потенциала
Модули питания
Модули измерения температуры
Модули SSI
2, 4 и 8 каналов ввода-вывода

## Slide 17: СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА SLIO
Интерфейсные модули для самых популярных полевых шин
Notes: 17
17
17

## Slide 18: Процессорные модули SLIO. Устройство
до 64 модулей
Гнездо для карт памяти SD с фиксатором
Веб-интерфейс для сервисных и диагности-ческих функций, а также веб-сервер для HMI
Порт X2
Всегда «на борту» :
ASCII
STX/ETX
USS
3964(R)
MPI
MODBUS RTU master/slave
Порт X3
MPI (по умолчанию)
PROFIBUS SLAVE (опция)
PROFIBUS MASTER (опция)
Высокоскоростная системная шина 48 Мбит/с для подключения до 64 модулей
Порты X1 и X5
Всегда «на борту»
Интерфейс Ethernet PG/OP (коммутатор)
Сменный модуль питания (10A)
Расширяемая рабочая память
Порты X4 и X6
Контроллер PROFINET IO (в CPU 015PN и CPU 017PN) с поддержкой до 128 периферийных устройств (коммутатор)

## Slide 19: Процессорные модули SLIO. Технические характеристики
 | 013C | 014 | 015PN | 015N | 017PN | 019PN
НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА | 013-CEF0R00 | 014-CEF0R01 | 015-CEFPR01 | 015-CEFNR00 | 017-CEFPR00 | 019-CEFPM00
ЗАГРУЗОЧНАЯ ПАМЯТЬ | 128 кбайт | 256 кбайт | 512 кбайт | 512 кбайт | 2.048 кбайт | 6 Мбайт
РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ | 64 – 128 кбайт | 128 – 256 кбайт | 256 – 512 кбайт | 256 – 512 кбайт | 512 – 2048 кбайт | 6 Мбайт
СЕТЬ ETHERNET | PROFINET, PG/OP, ModbusTCP | PROFINET, PG/OP, ModbusTCP | PROFINET PG/OP, ModbusTCP | EtherCAT PG/OP, ModbusTCP | PROFINET PG/OP, ModbusTCP | PROFINET PG/OP, ModbusTCP
ПРОМЫШЛЕННАЯ ШИНА | MPI/PROFIBUS (Master) | MPI/PROFIBUS | MPI/PROFIBUS | MPI/PROFIBUS | MPI/PROFIBUS | MPI/PROFIBUS
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ | ASCII, STX/ETX, 3964, USS master, ModbusRTU | ASCII, STX/ETX, 3964, USS master, ModbusRTU | ASCII, STX/ETX, 3964, USS master, ModbusRTU | ASCII, STX/ETX, 3964, USS master, ModbusRTU | ASCII, STX/ETX, 3964, USS master, ModbusRTU | ASCII, STX/ETX, 3964, USS master, ModbusRTU
Встроенные DI/DO/AI | 16 / 12 / 2 | - | - | - | - | -
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | DHCP | DHCP | DHCP | DHCP | DHCP | DHCP
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ | 4 счётчика до 100 кГц 2 импульсных выхода с ШИМ и Pulse Train до 20 кГц | - | - | - | - | -
Количество активных соединений | 2 | 4 | 8 + 4 | 8 + 4 | 24 + 4 | 32 + 4
ПОРТ ETHERNET (RJ45) | 2-портовый коммутатор | 2-портовый коммутатор | 2xPROFINET (комм.) 2xPG/OP (комм.) | 2xPG/OP (комм.) 1xEthernet/1xEtherCAT | 2xPROFINET (комм.) 2xPG/OP (комм.) | 2xPROFINET (комм.) 2xPG/OP (комм.)
МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ПАКЕТ | S7S, TIA Portal, STEP 7 | S7S, TIA Portal, STEP 7 | S7S, TIA Portal, STEP 7 | S7S, TIA Portal, STEP 7 | S7S, TIA Portal, STEP 7 | S7S, TIA Portal, STEP 7

## Slide 20
SIEMENS S7-151-8 PN/DP
SIEMENS S7-317F-2PN/DP
VIPA SLIO 014
VIPA SLIO 015/017
VIPA 315-4PN12
Процессорные модули SLIO. Уровень производительности

## Slide 21: СЕРИЯ MICRO
~
16 ДИСКРЕТНЫХ
ВХОДОВ
12 ДИСКРЕТНЫХ
ВЫХОДОВ
2 АНАЛОГОВЫХ ВХОДА
АКТИВНЫЙ ПОРТ ETHERNET
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ ДО 128 КБАЙТ
НАРАЩИВАНИЕ ДО 160 КАНАЛОВ ВВОДА/ВЫВОДА
ДО 20 РАЗ БЫСТРЕЕ
АНАЛОГОВ
Детальная информация на www.microplc.ru

## Slide 22: Компактное исполнение
88
72
71

## Slide 23: Масштабируемое решение
ДО 8 МОДУЛЕЙ ВВОДА/ВЫВОДА
16 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ
16 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ
8 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ/ 8 ВЫХОДОВ
8 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ
РАСШИРЯЕМАЯ РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ
РАСШИРЕНИЕ ДО 128 КБАЙТ
ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЕМАЯ
КОММУНИКАЦИОННЫЕ МОДУЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ
4 АНАЛОГОВЫХ ВХОДА
4 АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДА (U / I)

## Slide 24: Управление памятью
Расширение объёма памяти ЦПУ (карта VSC)
Добавление коммуникационных функций (карта VSC)
Сервисные функции (карта VSD)

## Slide 25: Система разработки SPEED7 Studio LITE
Конфигурирование аппаратных средств
Конфигурирование сетевых соединений
Программирование
Визуализация
Контроль и диагностика

## Slide 26: коммуникационные возможности ПЛК MICRO
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
ETHERNET
PROFIBUS DP
slave
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
PROFINET
СЕТЕВОЙ ОБМЕН
USS
3964(R)
STX/ETX
MPI
ASCII
MODBUS
HMI
ДИАГНОСТИКА
МОНИТОРИНГ

## Slide 27: Встроенный порт Ethernet
2-портовый коммутатор
4 активных соединения
2 соединения PG/OP
PROFINET IO (контроллер и
интеллектуальное устройство i-Device)
Modbus TCP Server/Client через библиотечные функции
Стандартные и открытые коммуникации (S7, TCP, UDP и ISO-on-TCP)
Доступ к встроенной веб-странице и встроенному веб-серверу
Поддержка протокола резервирования MRP с функционалом клиента

## Slide 28: Коммуникационный модуль M09
Порт X1 PtP
Интерфейсы RS-422 и RS-485
Скорость передачи до 115 кбит/с
Поддержка протоколов ASCII, STX/ETX, 3964R, USS, Modbus master/slave (ASCII, RTU)
Порт X2 MPI (PB)
Интерфейс RS-485
Протоколы MPI (по умолчанию)
и PROFIBUS DP Slave (опционально через VSC)

## Slide 29: Человеко-машинный интерфейс
Классическое решение
Панель оператора или панельный ПК + Система визуализации

## Slide 30: Человеко-машинный интерфейс
WEB-визуализация (в сериях MICRO и SLIO)
Веб-браузер с поддержкой HTML 5 + Встроенный в SPEED7 Studio редактор WebVisu

## Slide 31: Управление электроприводом YASKAWA
Выходы Pulse Train
Функциональная библиотека управления положением для сервоприводов Sigma-5 и Sigma-7
DO 0.0 и DO 0.1
DO 0.0 и DO 0.1
Pulse Train

## Slide 32: Управление электроприводом YASKAWA
Выходы ШИМ
Функциональная библиотека управления скоростью ПЧ V1000/GA500/GA700
DO 0.0 и DO 0.1
DO 0.0 и DO 0.1
ШИМ (PWM)

## Slide 33: Управление электроприводом YASKAWA
Modbus RTU
Функциональная библиотека управления скоростью ПЧ

## Slide 34: Управление электроприводом YASKAWA
EtherCAT
Функциональные библиотеки управления положением для сервоприводов Sigma-5/7 и скоростью для ПЧ
SLIO CPU 015N

## Slide 35: Управление электроприводом YASKAWA
PROFINET IO
Функциональная библиотека PLCopen управления сервоприводами Sigma-5 и Sigma-7

## Slide 36: Примеры применения
Volkswagen
Сборочная линия коробок передач DSG на заводе в г. Кассель (Германия)

## Slide 37: Примеры применения
GEA Refrigeration Technologies
СУ аммиачной холодильной установкой

## Slide 38: Примеры применения
Автоматизированная система мониторинга Актюбинским водохранилищем (Казахстан)

## Slide 39: Примеры применения
НПО ЛИТ
СУ ультрафиолетовых установок обеззараживания воды
Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (г. Тула)
СУ линии по производству печенья
ООО “ТД ”Грасс” (г. Волжский)
Автоматизированная система приготовления жидких моющих средств

## Slide 40: YASKAWA Controls в России
Компания ПРОСОФТ
Авторизованный дистрибьютор

## Slide 41: СПАСИБО за внимание! Больше информации на www.VIPA.COM